ACOPLAMIENTO MUTUO Y TRANSFORMADORES

### Inductores acoplados magnéticamente

La polaridad del voltaje inducido en el inductor 2 depende de la orientación del arrollado respecto al flujo magnético, aplicando la regla de la mano derecha.

### Relación entre la autoinductancia, el flujo magnético y el voltaje (repaso)

| Inductor 1 | Inductor 2 |
| --- | --- |

### Voltajes inducidos en los inductores acoplados debidos al flujo mutuo

| Inductor 1 | Inductor 2 |
| --- | --- |

Inductancia mutua: es la capacidad de un inductor para inducir voltaje en un inductor vecino. Se define como:

Henry

Puede verse que:

donde k es el coeficiente de acoplamiento, que depende de la geometría

Voltajes totales en inductores acoplados

Voltajes inducidos con: a) la misma polaridad, b) polaridad opuesta

| Inductor 1 a) b) | Inductor 2 a) b) |
| --- | --- |

Para identificar cada caso, se adopta la llamada convención del punto, que indica la polaridad del voltaje inducido cuando la corriente entra por el terminal superior del inductor, o el terminal donde entra la corriente cuando el terminal superior del inductor se define como positivo.

Modelos circuitales de inductores acoplados

Voltajes inducidos con: a) la misma polaridad, b) polaridad opuesta

| Caso a) | Caso b) |
| --- | --- |

Conexión serie de inductores acoplados: ;

| Conexión aditiva | Conexión sustractiva |
| --- | --- |

El transformador lineal

Un transformador es un dispositivo constituido por dos (o más) inductores acoplados, arrollados sobre un material ferromagnético de manera que el coeficiente de acoplamiento sea alto.

Es lineal si el flujo magnético es proporcional a las corrientes en sus terminales.

Los transformadores reales presentan saturación e histéresis.

Modelo del transformador lineal

Primario			Secundario

- Las resistencias Rp y Rs modelan la resistencia de cada devanado

- Puede agregarse otra resistencia para modelar pérdidas en el núcleo

Transformador ideal

Un transformador ideal es un transformador lineal en el cual:

- No hay pérdidas en los arrollados ni en el núcleo. Transfiere toda la potencia del primario al secundario.

- El coeficiente de acoplamiento k es la unidad.

- Las autoinductancias y la inductancia mutua son muy grandes.

Relación de voltajes del transformador ideal en RSP

Las ecuaciones de un transformador lineal sin pérdidas son:

| (A) | (B) |
| --- | --- |

De (A) se obtiene:

(C)

Sustituyendo (C) en (B):

(D)

En un transformador ideal  (k = 1). Entonces:

Símbolos del transformador ideal

Propiedades del transformador ideal

|  | (sólo en RSP) |
| --- | --- |

Nota: Los signos de e  cambian si se cambia el punto del secundario